NICK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2006. (IV. 15.) számú rendeletével módosított 11/2004 (VII.29.). RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(egységes szerkezeten)

Nick község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével- továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket-jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendelet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. §8

- A rendelet területi hatálya kiterjed Nick település egész közigazgatási területére.

- A rendelet hatálya alá tartozó területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni- lebontani- használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával szabad.

- A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési hatóság –jegyző- csak azon a területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést- ahol és amely tárgyat érintően erre az önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja.

I. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

2. §9

3. §10

II. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás

4.§

A település igazgatási területe

  - Beépítésre szánt területre, amelyen belül az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10% és

  - beépítésre nem szánt területre osztott, amelyen belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet.

Beépítésre szánt területek

5.§

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei ( az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint) az alábbi terület-felhasználási egységekre osztottak. (A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.)

8,9,10, Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

- 11LAKÓTERÜLET

Általános előírások:

    - A lakóterületeken -az üzemanyagtöltő kivételével- az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.

    - 6  Az épületek csak magas tetővel létesíthetők. A tetőhajlásszöge általában 30 foknál alacsonyabb és 50 foknál meredekebb nem lehet, de 8 m fesztávolságnál nagyobb gazdasági célú épületek 30 foknál alacsonyabb hajlásszögű tetővel és fémlemezes fedéssel is létesíthetőek. Gazdasági célú 8 m-nél nagyobb fesztávolságú épület kivételével tetőhéjazatként tábláslemez és palafedés alkalmazása nem megengedett.

    - Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,8 m magas átlátható kerítéssel, ill. élősövénnyel lehet bekeríteni.

    - A beépítés feltételének közművesítési mértéke: víz, villany, zárt szennyvíz tároló, zárt v. nyitott csapadékvíz csatorna.

| FLl | O | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 1.000m2 |

(2)  FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK

a)

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ 1. szabályozási terv szerinti 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. sz. tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b) Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél,

      - 7 A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb színterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %

Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, de utcavonaltól mért 20 m távolságon túl gazdasági célú épületek (pl.: géptároló, magtár, szalmatároló, stb.) építménymagassága legfeljebb 7,0 m lehet.

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50 %

Oldalkert: min 6 m.”

        - 12 Hk.

        - Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.

| TVl | SZ | 15% |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 4000m2 |

  - TELEPÜLESKÖZPONTI VEGYES TERÜLET

a)

jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti 14, 12 jelű tömb. Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki.

          - 13

          - Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 4000 m2- nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

6,7  Beiktatta: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.28..) önkormányzati rendelet 1.§-a.

Hatályos: 2016. október 1-jétől

11 Módosította: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 1.§-a.Hatályos: 2016. december 21-től.

12, 13Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

            - A területen megengedett építési használat határértékei: Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,34 Megengedett legnagyobb beépítettség: 15% Megengedett legnagyobb építménymagasságé m Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

            - Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők,

f) 14

g)  15

(4) IPARI GAZDASÁGI TERÜLET

a) 16

| IG | SZ | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 3000m2 |

jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a T 1 településszerkezeti terven jelölt tömb. A területen az OTEK-ban körülírt épületek helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

              - A területen telekalakítás és új épület építése esetén előzetesen elvi építési engedélyben kell az építési helyet meghatározni, m=l:500 léptékű helyszínrajzon az egész tömb ábrázolásával.

              - Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2- nél, átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

              - A területen megengedett építési használat határértékei: Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5 Megengedett legnagyobb beépítettség: 30% Megengedett legnagyobb építménymagasságé m Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

              - Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények csak az állattartási rendelet szerint létesíthetők.

(5) HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET (HÜ VII.)

a)

| HÜ | K | 15% |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 360m2 |

jellel ellátott hétvégiházas üdülőterület terület az SZ 2. szabályozási terv szerinti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 sz. tömb. Az övezetben a kialakult beépítési módnak megfelelően - a még meglévő foghíjtelkek- oldalhatáron álló, vagy szabadonálló beépítési mód szerint építhetők be.

                - 17

                - Új épületet csak a meglévő foghíjtelkeken lehet építeni

                - A területen megengedett építési használat határértékei: Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,3 Megengedett legnagyobb beépítettség: 15% Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

                - 18

f) 	19

g) 20

16 Módosította: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 1.§-a.Hatályos: 2016. december 21-től.

14, 15, 17, 18, 19, 20. Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

(6) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

a)

KG

jellel ellátott terület a T 1 terven jelölt tömb. Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki, vendéglátó, szálláshely, termálfürdő szolgáltató funkcióval.

b)       A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,35

Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 10,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

c)        Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények nem létesíthetők.

d) 21

e)    22

(7) KÜLÖNLEGES TERÜLET

a)

SZEM

jellel ellátott terület a T 1 jelű terven szereplő tömb.

- A területen szélerőművek és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

- A szélerőművek, kiszolgáló létesítmények, utak által el nem foglalt területet művelés alatt kell tartani.

- A szélerőművek elhelyezésére szabályozási terv készítendő.

6.§

Beépítésre nem szánt területek

(1) KÖZLEKEDÉSI TERÜLET

  - A közlekedési területek (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek.

  - A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

  - Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

  - 23

  - 24

  - A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve az alábbi szabályozási, építési szélességű területeket kell biztosítani:

Országos főút: 22 m Gyűjtő utak: lóm Kiszolgáló utak: 12 m Vegyes használati út: 8 m

  - Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m

  - Több telket feltáró magánutak: minimum 6 m

  - A gépjármű forgalom lebonyolítására tervezett utakat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek tűzoltó- és hulladékszállító gépjárművek közlekedésére.

21,22, 23, 24.. Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

j) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 10-10 méteres lesarkítás szükséges.

k) A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi

építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.

l) A lakófunkciók és a közösségi létesítmények parkolási igényeit saját telken belül kell kielégíteni, a parkolók területére való közlekedési kapcsolatot biztosítani kell.

(2) KÖZMŰVEK

    - Nyomvonal jellegű közműlétesítmény elsősorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén helyezhető el. Amennyiben ez nem oldható meg, a közművezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhetők, az egyéb hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

    - Magánterületen vezetett közművezetékek közműkezelők általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. A közműkiváltásra a kezelő nem kötelezhető.

    - A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat be kell tartani.

    - 25 Új épületet, építményt közműves, vagy ívóvízzellátó rendszerre kötelező rácsatlakoztatni a szennyvízet pedig zárt tárolóban kell elhelyezni.

    - Tilos szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjteni, illetve bevezetni.

    - Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

    - A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát biztosítani kell.

    - A település csapadékvizét nyílt árokhálózatban, vagy csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni.

    - Közhasznú közműterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a működés és fenntartás műtárgyai helyezhetők el.

(3) ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETI LÉTESÍTMÉNYEK

- A zöldterületi rendeltetésű területek az SZ1 szabályozási terven szereplő 18,21,26 számú, valamint a SZ2/M szabályozási terven szereplő 5,6 számú tömbök területe.

- A területek az OTÉK 27. §-ában foglaltak szerint hasznosíthatók.

- 26A szabályozási tervalapok szerinti zöldterületeket, valamint a jelentős zöldfelületű intézmények zöldfelületeit más célra felhasználni nem szabad.

A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark). A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közművek, a szabadidő eltöltéséhez szükséges létesítmények és vendéglátó épületek helyezhetők el.

A területen agresszív pollentermelő növényt (pl. kanadai nyárfa) ültetni tilos.

- 27

- 28A közparkban vendéglátó- sport- szabadidő, illetve a terület fenntartását szolgáló épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el, maximum 4,5 m építménymagassággal.

A közpark területét intenzív zöldfelületként, háromszintes növénytelepítéssel kell kialakítani. Ez 150 m2-ként min. 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fa, min. 40 db cserje és a burkolatlan területeken gyep ill. talajtakaró telepítését jelenti.

(4)29 A gazdasági célt szolgáló erdők területén a 10 ha-t meghaladó területnagyság esetén az OTÉK-ban meghatározott erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

25,26,28,29 Módosította: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 2.§-a.Hatályos: 2016. december 21-től. 27.. Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

(5)MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

Mezőgazdasági terület növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület:

          - a 10.000 m2-t el nem érő területen építményt elhelyezni nem szabad,

          - a 10.000 m2-nél nagyobb területen (a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével) 3%-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény helyezhető el,

(6) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

            - A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:

              - a folyóvizek medre és partja

              - a közcélú nyílt csatornák medre és partja

            - A területen épületek nem helyezhetők el.

            - Építmények a közúti forgalom biztosítására elhelyezhetők.

(7) A rendelet a község közlekedési területeit az alábbi övezetekbe sorolja be

Köu-GYF – Gyorsforgalmi út területek

Köu- F – Forgalmi út területek

Köu – Közúti közlekedési területek

Köu –K-Gy – Kerékpár-, gyalogút területek

Kök – Kötöttpályás (Vasúti) közlekedési területek

| Sor-szám | Út jele | Útkategória | Szabályozási szélesség | Úthálózati szerep | Tulajdonos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Köu-GYF - Tervezett M86 | K.II.A.110 | külterületi szabályozási terv szerint | gyorsforgalmi út | Állam |
| 2. | Köu -F | K.V.B. 70 | külterületi szabályozási terv szerint | országos forgalmi út | Állam |
| 3.. | KÖu - Tervezett mező-gazdasági utak | K.VIII.C. | külterületi szabályozási terv szerint | kiszolgáló út | Önkorm. |
| 4. | Köu-K-Gy | - | külterületi szabályozási terv szerint | kerékpáros és gyalog út | Önkorm. |
| 5. | Kök | - | külterületi szabályozási terv szerint | kötöttpályás (Vasúti) közlekedés | Állam |

a) A külterületi szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonalak útépítési tervekkel pontosítottan legfeljebb ± 5,0 m mértékkel elmozdíthatók.

b) A külterületi szabályozási terven megszüntető jellel megjelölt telekhatárú telkeket a gyorsforgalmi út telkének kialakításával egy időben össze kell vonni.

7.§30 Hk.

III. Fejezet Környezetvédelmi szabályozási előírások

8.§31

9.§32

10.§

Vízkészletek minőségvédelme

A vizek védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

          - 33 Hk.

          - 34 Hk

          - 35 Hk

          - 36 Hk

          - 37 Hk

(6)Csapadékvíz telken belül elszikkasztható.

(7)Az élővízfolyások partjának élétől 6 m-en belül épület és építmény nem helyezhető el.

(8)A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

11.§38 Hk

12.§

A táj és az élővilág védelme

Az élővilág védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

                - 39

                - 40

                - A beépítésre szánt területeken előírt zöldfelület legalább 60%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

                - Belterületi új, vagy átépítésre kerülő utakon fasorokat kell telepíteni.

13.§

Az épített környezet védelme

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45A helyi védelem alá tartozó épületek, építmények körének felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.”

30-44.. Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

45 Módosította: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 3.§-a.Hatályos: 2016. december 21-től.

14.§46

15.§47

16.§

Tűzvédelem

(6) A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembe vételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.

        - A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

        - 48Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK szerint történik.

        - A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.

(6) A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell létesíteni illetve üzemben tartani.

(6) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

17.§

(1) Az 1997. évi LXXVIII. törvény 27.§ alapján a szabályozási tervben szereplő összes telek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni.

A telekalakítás és építés engedélyezése

18.§49

18/A §. 50

E rendelet mellékletei:

- melléklet: Nick Község Településrendezési Tervének Közlekedési Hierarchiája

- melléklet: M86 jelű út mintakeresztszelvénye

- melléklet: TT-03/2006 munkaszámú Sz1/M és Sz2/M jelű szabályozási tervek

- melléklet: Helyi védelem alá vonandó épületek, építménynek”

46,47,49... Hatályon kívül helyezte: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2016. december 21.től.

48 Módosította: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 4.§-a.Hatályos: 2016. december 21-től.

50 Beiktatta: Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII,21.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2016. december 21-től.

Záró rendelkezések

19.§

            - Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

            - A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Nick, 2004. 08. 02.

Kiss Lajos				dr. Holló András

polgármester        				jegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. augusztus 2.		dr. Holló András sk.

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. december 21.

dr. Kiss Julianna sk.

jegyző

| Sorszám | Út jele (száma, neve, vagy hrsz.-a) | Útkategória | Szabályozási I szélesség, *(védőtávolság) | Úthálózati szerep | Tulajdonos | Szabályozási szélesség mintakeresztszelvénnyel Igazolandó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M86 Gyorsforgalmi út | K.I.A. | (100-100m) | Autópálya | Állami |  |
| 2 | 86. sz. főút | K.IV.B. | (50m, egyoldali) | Országos főút | Állami |  |
| 3 | Petőfi u. (359. és 377. hrsz.) és Rákóczi u. (398/1. és 92. hrsz.) (8447 i. ök. út átkelési szakasza) | B.V.C.B. | 15-32m | Országos mellékút | Állami | kell |
|  | Rákóczi F. u (400/3. hrsz) | K.VIII.B. |  |  |  |  |
| 4 | 8447. j. ök. út | K.V.B. | (50-50m) | Országos mellékút | Állami |  |
| 5 | 379. hrsz-ú út Kenyerl felé (régi vasút nyomvonalán) | K.VIII.B. | 16m | Helyi gyűjtőút | önkormányzati | kell |
| 6 | Felszabadulás u. (420. hrsz.) | K.VIII.B. | 16m | Helyi gyűjtőút | önkormányzati | kell |
| 7 | József A. u. (400/1 és 400/2 hrsz) és annak északi irányú meghosszabbítása (Vámoscsalád felé) | K.VIII.B. | 16m | Helyi gyűjtőút | önkormányzati | kell |
| 8 | 309. hrsz-ú utca | B.VI.d.B. | 12m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 9 | Mező Imre utca (283. hrsz.) | B.VI.d.B. | 16m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 10 | 347. hrsz-ú utca | B.VI.d.B. | 16m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 11 | 370. hrsz-ú utca | B.VI.d.B. | 8m | Kiszolgálóút | önkormányzati | kell |
| 12 | 261. Hrsz-ú utca (régi vasút nyomvonalán) | B.VI.d.B. | 16m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 13 | Dózsa köz (389. hrsz.} | B.VI.d.B. | 12m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 14 | Felszabadulás u. és a 389. hrsz-ú Dózsa köz közötti utca | B.VI.d.B. | 10-12m | Kiszolgálóút | önkormányzati | kell |
| 15 | Dózsa köz (411. hrsz.) zsákutca | B.VI.d.B. | 6m | Kiszolgálóút | önkormányzati | kell |
| 16 | Rába utca | B.VI.d.B. | 16-24m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 17 | Felszabadulás utcából nyíló földekre vezető utca | B.VI.d.B. | 12m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 18 | Táncsics M. utca (113. hrsz.) | B.VI.d.B. | 16m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 19 | 7-es és 12~es számú utakat összekötő utca | B.VI.d.B. | 12m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 20 | 188. és 189. hrsz. utca | B.VI.d.B. | 12m | Kiszolgálóút | önkormányzati | kell |
| 21 | Sportpálya keleti oldalán lévő utca | B.VI.d.B. | 12-20m | Kiszolgálóút | önkormányzati |  |
| 22 | Mező I. u. déli végétől induló E-D irányú gyalogút | B.X. | 4m | Gyalogút | Önkormányzati |  |
|  | 252. hrsz-ú telek keleti oldalán létesítendő gyalogút Szombathely-Csorna vasútvonal | B.X. | 4m (50-50m) | Gyalogút Vasútvonal | önkormányzati Állami |  |

1. sz. melléklet

Nick Község Településrendezési Tervének Közlekedési Hierarchiája

2. sz. melléklet: M86 jelű út mintakeresztszelvénye

4. sz. melléklet:. Régészeti lelőhelyek

| azonosító | település | lelőhely-szám | azonosí-tatlan | név | jelleg | HRSZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46245 | Nick | 0 | 1 | Major kertje | nyilvántartott |  |
| 42905 | Nick | 1 | 0 | Nagy-rét | nyilvántartott | 07/5, 07/6, 07/7, 0179, 07/4 |
| 67137 | Nick | 1 | 0 | Hosszú-rét | nyilvántartott | 028/25, 028/26 |
| 42906 | Nick | 2 | 0 | Nagy-rét | nyilvántartott | 0161/9, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 0179, 0177, 0178, 0159, 0161/11, 0161/2, 0161/10 |
| 42908 | Nick | 3 | 0 | Nagy-rét II. | nyilvántartott | 02/1, 07/4 |
| 42909 | Nick | 4 | 0 | Kőrizs-dűlő | nyilvántartott | 096/7, 096/8, 096/9, 096/6, 096/22, 096/23 |
| 50389 | Nick | 7 | 0 | Kőrizs-dűlő II. | nyilvántartott | 0206, 0205, 0207 |
| 63618 | Nick | 8 | 0 | Forrás-kút | nyilvántartott | 096/18 |
| 67133 | Nick | 9 | 0 | Nemes rétek | nyilvántartott | 028/24, 032, 07/29, 028/2, 027 |
| 67141 | Nick | 10 | 0 | Páskom | nyilvántartott | 093/14, 093/15, 093/16 |
| 67143 | Nick | 11 | 0 | Forrás-kút | nyilvántartott | 0101/3, 0107, 0118/1, 0118/2, 0119, 0120/8, 0120/9, 096/15, 096/18, 099 |
| 67147 | Nick | 12 | 0 | Tomorgyán | nyilvántartott | 0120/9 |

Beiktatta: Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2006. (IV.15.) számú rendeletének 1.§-a

Hatályos: 2006. április 15-től

Beiktatta: Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2011. (X II.14.) számú rendeletének 2.§ (1) bekezdése

Hatályos: 2012. január 15-től

Beiktatta: Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2011. (X II.14.) számú rendeletének 2.§ (2) bekezdése

Hatályos: 2012. január 15-től

Beiktatta: Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2011. (X II.14.) számú rendeletének 3.§-a

Hatályos: 2012. január 15-től